This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Wed Apr 17 17:12:44 2024 / +0000 GMT

# Schriffert Bivaly-3 talajlazító

## Termék összesítő

Előnyök:

- robusztus kialakítás

- kiváló minőségű acél alapanyagok

- ívelt művelőelem megvalósítás

- nyírócsapos biztosítás

- kopásálló művelőelemek

- hatalmas önsúly

- késre szárny opcionális

## Termék leírás

A talajlazításról

A talajlazítás nagy energiaigényű munkafolyamat, melynek lényege a talaj lazítása, porhanyítása, a művelt réteg és az altalaj közti kedvező kapcsolat kialakítása, valamint az eketalp betegség megszüntetése. Ehhez Önnek a legmegfelelőbb munkagépre van szüksége. A BIVALY talajlazító családból kiválaszthatja az Ön igényeihez legjobban illő munkagépet.

Vásárlás során ne csak az árat vegye figyelembe! Főleg ne a talajlazítók esetében! Vásárlás előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a gépek milyen minőségű anyagból készülnek. Sokat elárul egy gépről a súlya! Azt gondoljuk a mi gépeink esetében a tömeg sokatmondó! 50 %-kal növelt szilárdságú acélból készülnek és nem spóroljuk ki az anyagot a gépekből.

Bemutatjuk a BIVALY talajlazító családot:

Altalajlazítóinkat "V" elrendezésben függesztett kivitelben gyártjuk. Kések tekintetében megkülönböztetünk 1-, 3-, illetve 5 késes változatokat. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel csatlakozik a keretszerkezet, melyen az ívelt kialakítású egyenszilárdságú gerinclemezes lazítókések kaptak helyet. A munkagép vázszerkezete nagy szilárdságú acélból készül. A művelőelemek kiváló minőségű acélból készülnek, kopó felülete keményfémmel felrakott, ennek köszönhetően rendkívüli a kopásállóságuk. A munkát végző kések geometriájából adódóan kisebb vonóerőt igényel. Kialakításuk ívelt, így a megfelelő siklás biztosítva van, továbbá hatékony munkát képesek végezni. Munkáját tekintve alsó irányból felfelé dolgozik és szakítja/repeszti a talajt. A művelőelemekre élvédő van helyezve, melyek hegesztve vannak, ettől függetlenül cserélhetőek. A kések nyírócsapos biztosítással vannak ellátva, a késtartók 6 db nagy szilárdságú csavarral kapcsolódnak, melyekből 2 a vázon keresztül van furatolva. A nyírócsapok edzett acélperselyben helyezkednek el, a késtartóban is és a szárban is. A munkaelemek végén orrbetétek találhatóak. A talajjal közvetlenül érintkező kopó művelőelemek cserélhető kivitelben lettek kialakítva, így azok egyszerűen és gyorsan le- és felszerelhetőek. A késekre továbbá felszerelhető oldalszárnykések, mellyel kedvező talaj alakítható ki (opcionális). A munkamélység az erőgép felfüggesztő rendszerével szabályozható.

Opcionálisan vásárolható meg a késekre szerelhető szárny.

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 606 kg

- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.

- Típus: függesztett

- Szélesség: 207 cm

- Hosszúság: 132 cm

- Magasság: 158 cm

- Késtávolság: 60 – 70 cm

- Kés magasság: 90 cm

- Kés anyagvastagság: LV 35 mm

- Anyagminőség: S355

- Erőgép igény: 150 LE

- Munkamélység: 50 cm

- Munkaszélesség: 150 cm

- Opció: oldalszárnyak

Termék hozzáadásának dátuma: 2017-03-08 13:35:25

Termék módosításának dátuma: 2024-01-23 09:43:20

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.