This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Thu Apr 18 11:36:36 2024 / +0000 GMT

# Iweld Gorilla Pocketpower 130 Inverter

## Termék összesítő

- IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez;

- nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség;

- túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem;

- kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható.

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 3 kg

- Fázisszám: 1

- Hálózati feszültség: 230 VAC±15% 50/60Hz

- Max. / effektív áramfelvétel: 22.1 A / 16.4 A

- Hatásfok: 85%

- Bekapcsolási idő (10 perc/20 OC): 120A@60% 93A@100%

- Hegesztőáram: 20 A - 120 A

- Munkafeszültség: 20.8 V - 24.8 V

- Üresjárati feszültség: 64 V

- Elektródaátmérő: Ø 2.0 - 3.2 mm

- Szigetelési osztály: F

- Védelmi osztály: IP23

- Méret (HxSZxM): 230 x 100 x 150 mm

Termék hozzáadásának dátuma: 2018-02-12 15:30:50

Termék módosításának dátuma: 2022-04-20 11:39:59

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.