This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Wed Apr 17 8:48:26 2024 / +0000 GMT

# Műtrágyaszóró 600 kg inox

## Termék összesítő

Napjainkban az intenzív kultúrnövények termelése során a talaj tápanyagtartalma kimerül. Ezeket a talajban pótolni kell, hiszen ha nem tesszük meg, akkor a következő időszakban nem számíthatunk jó termésre. Ebben nyújt segítséget a Schriffert Kereskedőház által forgalmazott műtrágyaszóró.

## Termék leírás

Műtrágyaszórógépünk függesztett kivitelben kerülnek forgalmazásba, melyek erős vázra épültek. A kéttányéros műtrágyaszóró 600 kg-os tartálytérfogattal rendelkezik. A tartály különleges kialakítása lehetővé teszi az alacsony töltési magasságot. Az inox kivitelhez opcióként vásárolható magasító, mellyel a 600 kg-os kapacitás megnövelhető 1000 kg nagyságig. A tartályból a műtrágya gravitáció segítségével jut a rozsdamentes röpítőtárcsára, melyből a 600 kg befogadóképességű műtrágyaszórón 2 db található. A rozsdamentes szórótárcsáknak köszönhetően precíz szóráskép produkálható, mely 15-20 méterig terjed. A műtrágya a tárcsára rákerül és az azon lévő lapátok segítségével kerül kiszórásra. A kiszórás szabályzása a tányérok fordulatszámának változtatásával és a tolózár nyílásával történik. Műtrágyaszóró kíméletesen bánik az éppen alkalmazott műtrágyával, melynek köszönhetően megőrzi a granulátum eredeti állagát. Így az értékes műtrágyája mindig a megfelelő helyre kerül, megfelelő állapotban.

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 145 kg

- Tartály anyaga: inox

- Kapacitás: 600 kg

- Hosszúság: 1700 mm

- Szélesség: 1000 mm

- Magasság: 1000 mm

- Szórótárcsák száma: 2 db

- Szórótárcsa átmérője: 420 mm

- Szórási szélesség: 15-20 m

- Munkasebesség: 2,5-8 km/h

- Szállítási sebesség: 15 km/h

- Kardán fordulat: 540 ford./min

- Opció: Magasító + 400 kg

Termék hozzáadásának dátuma: 2022-02-09 13:42:18

Termék módosításának dátuma: 2024-03-20 00:01:23

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.