This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Thu Apr 18 6:38:22 2024 / +0000 GMT

# Schriffert függesztett szántóföldi permetezőgép 400 l / 12 m

## Termék összesítő

Előnyök:

- Erősített vázszerkezet

- MGI által bevizsgált

- önbeálló permetezőkeret

- 100 L/min dugattyús membránszivattyú

- önfelszívóssá alakítható szűrő

- csepegésgátlós 3-állású szórófejek

- kimosó tartály

- 1 év garancia

## Termék leírás

A permetezés a legtöbbek által ismert védekezési forma. Lényege, hogy a különböző hatóanyagú szerek segítségével pusztítják el a kártevőket. Ebben nyújt Önnek segítséget a Schriffert Kereskedőház által forgalmazott szántóföldi permetezőgépek. A forgalmazott permetezőgépek függesztett kivitelűek. A tartályokat tekintve 300, 400, 600, 800, illetve 1000L-es kapacitással rendelkeznek. A vegyszerezők alapfelszereltségébe tartozik a kézmosó tartály, melynek térfogata 15L és csappal van ellátva. Szintén alap tartozék a permetezőgéphez a kimosó tartály, melynek térfogata megegyezik a hasznos térfogat 10%-ával. Tehát ez azt jelenti, hogy a 400L-es gépnél 40L a kimosó tartály mérete. A szántóföldi permetező oldalra kihajtható, önbeálló szórókerettel van ellátva, amely 12 m-es szórási szélességű. A 12 m-es szórókeret 3 részre szakaszolható. A permetezőgép 100 L/perc folyadék szállítású, dugattyús membránszivattyúval szerelt. A szakaszolást szakaszolószelepek biztosítják. A szórófejek 3 állásúak, melyekhez beépített csepegésgátló szelep tartozik, amely megakadályozza a szórófejek csepegését üzembe helyezés előtt és után. Permetezőgépünk el van látva vegyszerkeverőfejjel. A szórókeret magasságának beállítása kézi úton, csörlővel történik. A szűrőnek kettős szerepe van. Üzem közben lehetőség van a szűrőbetét tisztítására, továbbá önfelszívóssá alakítható. A forgalmazott munkagépek meghajtása kardánnal történik. A permetezőgépek alapkivitelben, illetve opcionális kiegészítőkkel vásárolhatóak meg, mint például kardántengely.

A permetezőgép elszállítható akár egy utánfutóval is, abban az esetben, ha a futón nincs rajta az oldalfal magasító. Hiszen abban az esetben, ha rajta van, akkor a szórókeret nem fér el!

Ellenőrizni szeretné a "Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzékében" permetezőgépünket? A linkre kattintva megteheti.

A permetezőgép típusának kiválasztása előtt, kérjük ellenőrizze az erőgépének TLT tengelyének maximális fordulatszámát. Bizonyos géptípusok csökkentett maximális motorfordulattal kerülnek forgalomba, ami kihatással van a permetezőgép üzemeltetésére. Pl. 2100 ford./perc helyett, csak 1900 ford./perc a forgási sebesség, így a TLT fordulat is arányosan csökken.

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 198 kg

- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.

- Típus: függesztett

- Kapacitás: 400 l

- Szórási szélesség: 12m

- Szivattyú: 100 l / min

- Fúvókák: 3 állású

- Szűrőrendszer: 3-as

- Magasságállítás: kézi

- Szórókeret: önbeálló

- Kézmosó tartály: alap felszereltség

- Kimosó szett: alap felszereltség

- Kardán: opcionális

- Hosszúság: 1200 mm

- Szélesség: 2720 mm

- Magasság: 1750 mm

Termék hozzáadásának dátuma: 2017-03-02 12:49:14

Termék módosításának dátuma: 2024-02-01 14:36:55

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.